## Slide 1: A-1 주요 실험장비 사용법 실험
인하대학교 정보통신공학과

## Slide 2: BreadBoard 일명 빵판
https://youtu.be/6WReFkfrUIk
Breadboard의 원리, 사용 방법, common mistake 등 설명 참조
사진을 클릭하면 홈페이지로 이동합니다.
Breadboard의 원리, 사용 방법, common mistake 등 설명 참조
사진을 클릭하면 홈페이지로 이동합니다.
How to Use a Breadboard 동영상
Notes: -2-

## Slide 3: DC 파워서플라이(PS)
DC 파워서플라이
제품 사양
30Vmax
3Amax
Notes: -3-

## Slide 4: DC 파워서플라이(PS)
전압
전류
Fine
Coarse
CH1 출력
전원 SW
3.5
0.01
CV 램프
CC 램프
Notes: -4-

## Slide 5: DC 파워서플라이(PS) 주의 사항 !!
※ 출력 단자 Short 주의
  과전류보호기능이 없는 장치에서는 ‘+’, ‘-’를 Short 하지 말자.
    장비 화재 위험
  GP-4303DU 과전류보호기능 있음.
    정상 상태 CV 램프 점등.
    쇼트 상태 CC 램프 점등.
    최대 3A 전류 공급 주의 => 1A이하로 줄여 사용 권고

## Slide 6: 멀티미터(DMM)
DMM(디지털 멀티미터)
측정 항목
  전압 : 측정 대상과 기준점과의 전위차 측정
  전류 : 측정 대상을 통과하는 전류 측정
  저항 : 전류를 제한하는 정도를 측정
DMM Setting
  로터리 스위치 조작
  Probe 조작
DMM으로 대상 측정하기
  전압 : 측정 대상의 단자를 측정
  전류 : 측정 대상 line을 끊고 측정
  저항 : 전원 연결 없이 측정 대상 단품으로 측정.
①
②
Notes: -6-

## Slide 7: DMM 사용법 – 전압 mode로 setting 순서
로터리 스위치 -> ‘V’
빨간색 Probe(+) -> ‘V’.
검정색 Probe(-) -> ‘COM ’.

## Slide 8: DMM 사용법 – 전류 mode로 setting 순서
로터리 스위치 -> ‘A’
빨간색 Probe(+) -> ‘20A’
검정색 Probe(-) -> ‘COM ’

## Slide 9: DMM 사용법 – 전류 Scale 변경
로터리 스위치 -> ‘mA’
빨간색 Probe(+) -> ‘mA’
검정색 Probe(-) -> ‘COM ’

## Slide 10: 멀티미터(DMM) 주의 사항 !!
※ 측정 제한 전류값 이상 측정 금지
GP-4303DU의 경우
  로터리 스위치 -> ‘mA’
  빨간색 Probe(+) -> ‘mA’
  파워서플라이 출력전류 측정
과전류보호기능 없는 파워서플라이의 전류를 측정시 주의
  파워서플라이 파손, DMM 파손.

## Slide 11: DMM 사용법 – 저항 mode로 setting 순서
로터리 스위치 -> ‘Ω’
빨간색 Probe(+) -> ‘Ω’
검정색 Probe(-) -> ‘COM ’

## Slide 12
Any Question ?