## Slide 1: B-4. Karnaugh Map
인하대학교 정보통신공학과

## Slide 2: Karnaugh Map 이란?
카르노 맵은 불 대수에서 확장된 논리 표현을 사람의 패턴인식에 의해 연관된 상호관계를 이용하여 복잡도를 줄이는 방법이다.
A | B | (c) | (b) | (a)
0 | 0 | 0 | m0 | A'B'
0 | 1 | 1 | m1 | A'B
1 | 0 | 2 | m2 | AB'
1 | 1 | 3 | m3 | AB
그림 4.1 2변수 카르노맵 표현 방법
A BC | 00 | 01 | 11 | 10
0 | m0 | m1 | m3 | m2
1 | m4 | m5 | m7 | m6
그림 4.2 3변수 카르노맵 표현 방법
AB CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | m0 | m1 | m3 | m2
01 | m4 | m5 | m7 | M6
11 | m12 | m13 | m15 | m14
10 | m8 | m9 | m11 | m10
그림 4.3 4변수 카르노맵 표현 방법

## Slide 3: Karnaugh Map의 활용 방법
 | A | B | F
m0 | 0 | 0 | 1
m1 | 0 | 1 | 1
m2 | 1 | 0 | 0
m3 | 1 | 1 | 0
(1) F의 Truth Table
(3) 최종 표현
(a)
(2)
(b)
(a)
(b)

## Slide 4: 로직 회로(Logic diagram)를 설계하는 방법[1]
1. Truth Table => Boolean equation => Logic diagram
Input |  | Output
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Q = A + AB+ A C + ABC
or = (ABC)+)

## Slide 5: 로직 회로(Logic diagram)를 설계하는 방법(2)
1. 일반적인 방식(비효율) : Truth Table => Boolean equation => Logic diagram
2. K-Map 활용(효율) : Truth Table => Karnaugh Map => Boolean equation => Logic diagram
Input |  | Output
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
1.
2.

## Slide 6: 로직 회로 설계 절차
1. 제시된 논리식 또는 논리 함수에 따라서 Truth Table을 작성한다.
2. K-Map 활용하여 보다 정리된 논리식(Boolean equation)을 작성한다.
3. 정리된 논리식에 따라서 로직 회로를 작성한다.
4. Simulation하고 시뮬레이션 결과에 따라서 Truth Table을 작성한다.
5. 두 Truth Table을 비교하여 설계된 로직 회로를 검증한다.

## Slide 7: 실험1. ~ 4.
의 논리 회로를 설계방법[1]을 활용하여 만들고 K-Map을 활용한 설계방법[2]를 활용한 논리회로를 만들고 서로 등가임을 보이시오.
의 논리 회로를 설계방법[1]을 활용하여 만들고 K-Map을 활용한 설계방법[2]를 활용한 논리회로를 만들고 서로 등가임을 보이시오.
의 논리 회로를 설계하시오.

## Slide 8
B-4. Karnaugh Map
Any Question ?
< 6주차 수업 공지 >
1. 수업 제목 : B-7 OP-AMP를 이용한 기본증폭[1]
2. 수업 내용 : Inverting & non-inverting OP-Amp
3. 과제 : 4주차 결과 보고서 + 5주차 예비 보고서, project file(압축)